###### UJIŠTĚNÍ

o vydání

ES prohlášení o shodě

ČERVA EXPORT IMPORT a.s.

#### Na Radosti 419

155 21  PRAHA 5 – Zličín

IČI: 26712121

UJIŠŤUJE že na výrobek

#### zátkové chániče sluchu

4112 EARSoft

4142 EARSoft Neon Yellow Corded

bylo výrobcem vydáno ES prohlášení o shodě

V Praze 8.12.2004	………………………….

4142  E·A·R SOFT

# Vyhovuje EN  352-2

Zátkové chrániče sluchu jsou zhotovené z velmi jemné, zvuk absorbující pěnové hmoty, která se dokonale přizpůsobuje tvaru a velikosti zvukovodu a na jeho stěny vyvíjí jen minimální tlak. Zaoblený tvar usnadňuje zavádění zátek. Jsou spojeny lankem.

Informace pro uživatele

pro dosažení nejlepších výsledků musí být chránič sluchu zavedeny do zvukovodu a používány v souladu s následujícími instrukcemi. při zavádění do zvukovodu musí být Vaše ruce i zátky čisté.

Přer použitím prověřte že zátky nevykazují známky poškození.

- Uchopte válcovitý chránič z boku mezi palec a ukazováček ruky, kterou budete zátku zavádět.. Za stálého otáčení v podélné ose ho stlačte do tenkého válečku. Dbejte, aby se na jeho povrchu nevytvořily záhyby.

- Druhou rukou odtáhněte ušní boltec dozadu. Zátku rychle a dostatečně silně zasuňte do ucha

- Špičkou prstu přidržte konec zátky v ústí zvukovodu dokud nezačne neexpandovat a nezablokuje vstup zvuku

- Korektnost vložení zátky můžete prověřit následujícím způsobem: Zakryjte ucho dlaní a pak ho odkryjte. Pokud je zátka vložena správně neměli by jste zaznamenat významný rozdíl v intenzitě zvuku.

Pokud nejsou zátkové chrániče sluchu používány korektně jsou jejich útlumové vlastnosti sníženy.

Používejte zátkové chrániče sluchu po celou dobu pobytu v hlučném prostředí.

Výrobek skladujte na suchém místě při teplotě nepřevyšující 55 °C. Skladujte mimo dosah dětí. Některé chemické látky mohou zátky poškodit. Bližší informace mohou být poskytnuty výrobcem.

Technická specifikace: Zátkové chrániče sluchu. Nominální velikost je 6-12 mm

# ÚDAJE O ÚTLUMU

| Frekvence (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střední útlum (dB) | 30,8 | 36,1 | 39,2 | 39,5 | 35,8 | 42,2 | 42,1 | 46,1 | 46,1 |
| Standardní odchylka | 6,5 | 6,7 | 4,7 | 3,9 | 4,9 | 4,2 | 3,1 | 4,4 | 3,3 |
| Redukovaný vložný útlum | 24,3 | 29,4 | 34,5 | 35,6 | 30,9 | 38,0 | 39,0 | 41,7 | 42,8 |

H=34, M=34, L=31,   SNR=36

# Čistění.

Zátky jsou určeny pro jedno použití. Opakované použití je možné, pokud nejsou znečištěny. Nejsou omyvatelné.

| Výrobce: AEARO Ltd First Avenue Poynton, Stockport, Cheshire England SK 12 1FJ | Dovozce: ČERVA-EXPORT-IMPORT Zličín Business Centrum Na Radosti 419 155 21 PRAHA 5 Zličín |
| --- | --- |