Technické údaje VE830 - NITREX 830 (GI-U-07C/1 (old NBR 8 Mil Unlined)) Název: VE830 Velikosti : 6/7 - 7/8 - 8/9 - 10/11 Barvy: Modrá 0120 Popis : Rukavice z nitrilu, na dlaních a prstech vzorované. Délka manžety: 30 cm. Tloušťka: 0,21 mm. Uvnitř i zevnitř chlórované. Materiály: 100% nitril (latex acrylonitril butadien: NBR) Instrukce pro používání: Rukavice chrání proti mechanickému, chemickému a mikroorganickému riziku. Rukavice mohou být požívány při kontaktu s potravinami. Omezení používání: Nepoužívat jinak než je stanoveno v instrukcích pro používání. Nepoužívejte korosivní, toxické nebo dráždivé chemikálie, které nebyly atestovány normou. Přírodní latex může u některých osob vyvolat alergické rekce. Instrukce pro skladování: Skladujte v originálním balení mimo dosah světla a vlhka. Instrukce pro údržbu a čištění: Nejsou specifikovány instrukce pro údržbu Normy : Tyto rukavice vyhovují Evropské normě 89/686, s ohledem na ergonomiku, neškodnost, komfort, ventilaci a flexibilitu, společně s EN420:1994 (zručnost 5), EN388:1994 (2,0,0,1) a EN374-2:1994 a EN374-3:1994 normy (hodnoty: Kyselina sírová 98% = 2, hydroxid sodný 40% = 6, n-hexane = 6). Dále vyhovuje EN normám 89/109/EEC tento materiál může být použít v potravinářském průmyslu, norma 2002/72/EEC. Dále vyhovuje normou 85/572/EEC. . EN388:1994 Mechanické riziko 2 : ODOLNOST PROTI PERFORACI 0: ODOLNOST PROTI TRHÁNÍ 0: ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ ČEPELÍ 1: ODOLNOST PROTI ODĚRU . EN374-2:1994 Mikroorganické riziko 1 : Penetrace (0 nebo 1) . EN374-3:1994 Chemické riziko 1 : Penetrace (0 nebo 1) (*) : Permentace (od 1 do 6) . 89/109/EEC Materiály pro použití při styku s potravinami (*) : DELTA PLUS GROUP La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France www.deltaplus.fr